Melodyne : exemple "Voix 21 Eden2.wav"

1/ Tri dans Cubase :

Trier dans le conteneur de la piste voix et copier le montage initial après avoir trié les prises

+ jointure des notes et des souffles + crossfade (X)

> Export en .wave 32 bits 44.1khz (le projet est en 32 bits…)

(pas d’export mix !) ok : mais dans le menu « audio » :

"Convertir la sélection en fichier" : remplacer ? = "remplacer" (ProTools = bounce…)

Renommer ce fichier wave obtenu « Voix 21 Eden2.wav »

2/ Dans Windows ou votre OS : copier "Voix 21 Eden2.wav"

3/ Ouvrir Melodyne : "ne pas connecter" (ou voir rewire…), puis "balancer" la copie de

"Voix 21 Eden2.wav" : avec analyse automatique... avec séparation 200%... ex :

Save arrangements sous ... : voir votre Disque dur... puis modifier le fichier dans Melodyne :

…

A/ Séparation de note :  : Séparer les « s » ou « t »… à ne pas modifier…

B/ Modifier la hauteur :    : ne modifier que les voyelles !

Important :

Quand vous passez

« sur » ou « au-dessus » ou « à côté » des notes :

l’outil « select » se transforme automatiquement

en outil « modif hauteur »

ou en outil « séparation note »  et/ou « transition »

ou en outil « strech »  (à manipuler avec soin…)

Ctrl + S = Save !!! Maxi toutes les 10 manips.

Principe de modification : avec un très bon chanteur :

tout semble faut à la visualisation, mais est presque juste à 90% à l’oreille !

En général un chanteur « attaque » inconsciemment les notes par une consonne par le haut

ou des voyelles par le bas avec une inflexion naturelle, à part quand il « insiste » avec une plosive.

Il ne refait jamais 2 fois la même chose !... Long débat …

L’analyse dans Melodyne indique parfois des « s » ou consonnes, soit en haut ou en bas…

exemple de la syllabe « so » sur un mi et « ta » insisté sur un mi aussi,

les 2 notes étant un peu fausses :

s  o…o

: en rouge =

note fausse   1 manip :  > note juste :

le « s » =

pas modifié !

t  a  …  a  …                                                en bleu = transition entre 2 notes

le « t » =

pas modifié !

: en rouge =

note fausse                   2 manips :  + bleu

> note juste

Remarquer que la moyenne de la courbe intérieure de la note juste est au centre de la case E = mi

…

Rappel solfège : il n’y a pas de # entre Si / Do, et Mi /Fa ( > Mi# = Fa ; ou Fab = Mi …)

A# = Bb ; C# = Db ; D# = Eb ; F# = Gb ; G# = Ab

A	B=H	C	D	E	F	G

La	Si	Do	Ré	Mi	Fa	Sol

#	                 #         #                   #         #

4/ Export de Melodyne > Cubase :

Menu Fichier : Sauvegarder Audio (racc : ctrl +E) et nommer : "Voix 21 Eden2 melod.wav"

Sauvegarder sous :

Dans votre projet Cubase : importer et copier "Voix 21 Eden2 melod.wav" dans la piste :

Conseils :

Dans Melodyne, afin de rester dans vos habitudes, importer des raccourcis « type Cubase »

avec l’onglet Option / Importer … en téléchargement gratuit ici :

avec plein d’actualités gratuites sur le son :

http://www.08balance.com/arttop/tel/